|  | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МКДОУ детский сад д.Ключи _________________Мартынова Е.Н Приказ № 16/6 от 01.09.2017 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при эксплуатации холодильного оборудования

- Общие требования безопасности

1.1. Во избежание травмирования электрическим током к работе по обслуживанию холодильного оборудования допускаются лица, знающие устройство и правила безопасной эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

1.2. При эксплуатации холодильного оборудования соблюдать правила электробезопасности при пользовании электрическими приборами.

1.3. К основному опасному фактору при обслуживании холодильного оборудования относится поражение электрическим током.

2. Требования охраны труда перед работой

2.1. Прежде чем включать в работу холодильник, необходимо:

- вымыть холодильник внутри и снаружи теплым мыльно-содовым раствором, затем чистой водой, насухо вытереть мягкой тканью, холодильник тщательно проветрить, не допускается использовать для мойки холодильника абразивные пасты, порошки и моющие средства, содержащие кислоты, растворители, а также средства для мытья посуды;

-  перед включением холодильника в электросеть визуально (зрительно) проверить отсутствие повреждений шнура и вилки, замеченные недостатки должны быть устранены мастером.

2.2. Запрещается устанавливать холодильник в нишу, для свободной циркуляции воздуха необходимо оставлять пространство от стены не менее 5 см. Установить холодильник в сухом, хорошо проветриваемом помещении, в месте, недоступном для прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 50 см до нагревательных приборов.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Загрузку продуктов в холодильник следует производить не ранее чем через 30 минут с момента подключения его к электрической сети.

3.2. Размещение, хранение, замораживание продуктов разрешается согласно рекомендациям руководства по эксплуатации холодильника.

3.3. Если в процессе работы в морозильной камере образовался плотный снеговой покров более 3 мм и если его нельзя удалить деревянной или пластмассовой лопаткой, входящей в состав комплекта поставки, то холодильник следует отключить для размораживания и уборки. Нельзя удалять снеговой покров металлическим предметом.

3.4.Если размораживание холодильной камеры происходит автоматически (смотреть инструкцию по эксплуатации холодильника, входящей в комплект поставки), необходимо периодически следить за тем, чтобы вода беспрепятственно стекала в сосуд. При обнаружении воды под холодильником, следует установит причину ее появления и установить, так это может послужить причиной травмирования и поражения током.

3.5. В процессе работы холодильника могут быть слышны:

-  щелчки срабатывания датчиков реле температуры;

-  журчание хладагента, циркулирующего по трубкам;

-  легкие потрескивания при замерзании капель воды на задней стенке холодильной камеры.

Данные звуки носят функциональный характер и не влияют на работу холодильника.

  - Чтобы продукты сохранили свой аромат, цвет, влагу и свежесть, хранить их в упаковке или закрытой посуде.

  - Рекомендуется два раза в год проводить уборку задней части холодильного оборудования от пыли с помощью пылесоса.

- Требования безопасности при аварийных ситуациях

  - При возникновении неисправности в работе холодильника немедленно его отключить от электросети, сообщить руководителю и не работать с холодильником до устранения неисправности.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления пульса и дыхания, отправить пострадавшего в лечебное учреждение.

5.Требования безопасности при отключении

5.1.Отключить холодильник от электросети, вынув вилку из розетки, при :

-   перестановке его на другое место;

-  мытье пола под ним;

-  размораживании и уборке под холодильником;

-  замене лампы холодильного освещения;

-  перепадах и отключениях напряжения в электросети;

-  устранении неисправностей;

-  выполнении операций, связанных с обслуживанием холодильника.

5.2.  Запрещается:

-  при включенном в электросеть холодильнике одновременно прикасаться к холодильнику и устройствам, имеющим естественное заземление (радиаторы отопления, водопроводные трубы, мойки)

-  ремонтировать и мыть включенный в электросеть холодильник;

-  подключать холодильник к электросети, которая имеет неисправную защиту от токовых перегрузок;

-  использовать для подключения холодильника переходники, многополюсовые розетки, удлинительные шнуры.

-   устанавливать в холодильнике лампу освещения мощностью более 15 вт.

-   производить замену элементов электропроводки специалисту, не имеющему на то разрешения.

С инструкцией ознакомлены: